## Slide 1: UCPU_16bits
Présentation
DESPORTES Louis & MONOT Vincent

## Slide 2: Avantages de notre CPU
Dispose d’opérations avancées :
  Multiplication
  Opérations logiques
Seulement 2 cycles d’horloge pour les opérations de l’ALU (33 % de temps gagné en moyenne)
  Addition, soustraction, multiplication
  AND, OR, NOT, XOR
Dispose d’une ROM
  JUMP prêt à être implémenté
15 registres disponibles
Gestion de l’overflow

## Slide 3: Conception technique : Schéma
R0
R14
MUX A
MUX B
FSM
sel_a
sel_b
sel_alu
sel_wr
ALU
ONE HOT
Din

## Slide 4: Conception logique : FSM (Final State Machine)
Idle “0”
Move Immediate “3”
Move Immediate “2”
Move
Operation
Idle
Move_I
Move_I
Move
“1”
Operation “4”
Idle
Idle

## Slide 5: Conception technique : FSM (Final State Machine)
Idle
Done
Move Immediate
Move / “1”
Operation / “4”
Idle / “0”
Move_I / “2”
Move_I / “3”

## Slide 6: Conception technique : FSM (Final State Machine)
Algorithme de l’état IDLE
Algorithme des états Move_Immediate & Done

## Slide 7: Opérations disponibles
Move 0000
Move Immediate 0001
Addition 1000
Soustraction 1001
Multiplication 1010
AND 1100
OR 1101
NOT 1110
XOR 1111

## Slide 8: Conception technique : Instructions
0001 0001 0110 xxxx
CodOp
Registre d’écriture
Non utilisé
Registre d’entrée
Ici, l’opération réalisée est : MV R1, R6
R1 <= R6
1000 0110 0001 1101
CodOp
Registre de sortie
Registre d’entrée X
Ici, l’opération réalisée est : ADD R6, R1, R13
R6 <= R1 + R13
1111 1010 0000 0100
CodOp
Registre de sortie
Ici, l’opération réalisée est : XOR R10, R0, R4
R10 <= R0 xor R4
Registre d’entrée X
Registre d’entrée Y
Registre d’entrée Y

## Slide 9: Avancées futures
Rajout d’opérations
  Jump
  Division, modulo
Compilo
  Création d’un assembleur pour générer le fichier MIF
Rajout de la RAM
  Opérations STORE et LOAD